|  | Badane cechy | Metoda badawcza/pomiarowa | Zakres metody |
| --- | --- | --- | --- |
| Badania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Nr AB 1010 |
|  | Temperatura | PBT/PB-02 Ed.1 z dn. 01.03.2014 r. | 5,0-40°C |
|  | pH | PN-EN ISO 10523:2012 | 1,00-12,0 |
|  | Przewodność | 20°C | PN-EN 27888:1999 | 10-100 000 µS/cm |
|  |  | 25°C |  |  |
|  | Potencjał redox | PBT/PB-03 Ed. 2 z dn. 20.08.2019 r. | -250–1000 mV |
|  | Chlor ogólny | PBT/PB-04 Ed. 3 z dn. 14.08.2019 r. | 0,04–3,00 mg/l |
|  | Chlor wolny |  | 0,04–3,00 mg/l |
|  | Chlor związany | z obliczeń | - |
|  | Barwa | PN-EN ISO 7887:2012 metoda D | 5-70 mg/l Pt |
|  |  | PN-EN ISO 7887:2012 metoda C | 5–250 mg/l Pt |
|  | Mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | 0,1-100 NTU |
|  | BZT5 | PN-EN 1899-1:20022) PN-EN ISO 5814:2013 | 3,0-6000 mg/l O2 |
|  | ChZT-Cr | PN-ISO 6060:2006 | 30-700 mg/l O2 |
|  | Zasadowość ogólna | PN-EN ISO 9963-1:2001 +Ap:2004 | 0,4-20,0 mval/l |
|  | Wodorowęglany |  | 24,4-1220 mg/l |
|  | Indeks nadmanganianowy (utlenialność) | PN-EN ISO 8467:2001 | 0,50-100 mg/l |
|  | Twardość ogólna (sumaryczne stężenia Ca i Mg) | PN-ISO 6059:1999 | 10-1500 mg/l CaCO3 |
|  | Fluorki | PN-EN ISO 10304-1:2009 +AC 2012 IC | 0,1-10 mg/l |
|  | Chlorki |  | 2,0-5000 mg/l |
|  | Siarczany |  | 2,0-1500 mg/l |
|  | Fosforany |  | 0,2-10 mg/l |
|  | Azot azotanowy |  | 0,23-230 mg/l |
|  | Azotany |  | 1,0-1000 mg/l |
|  | Azot azotynowy |  | 0,009-3,0 mg/l |
|  | Azotyny |  | 0,03-10 mg/l |
|  | Azot amonowy | PN-ISO 7150-1:2002 | 0,010-400 mg/l NNH4 |
|  | Jon amonowy |  | 0,013-515 mg/l NH4 |
|  | Azot Kjeldahla | PN-EN 25663:2001 | 0,10-800 mg/l |
|  | Azot ogólny suma z obliczeń (suma azotu Kjeldahla, azotu azotanowego, azotu azotynowego) | PAF/PB-15, Ed. 1 z dn. 27.05.2014 r. | - |
|  | Fenole lotne | PN-ISO 6439:1994 | 0,002–10,0 mg/l |
|  | Σ Siarczków i siarkowodoru | PAF/PB-18, Ed. 1 z dn. 01.06.2016 r. 1) | 1,0–56,0 mg/l |
|  | Zawiesiny ogólne | PN-EN 872:2007+Ap1:2007 | 2,0-400 mg/l |
|  | Zawiesiny łatwoopadające | PN-72/C-04559/032) | 1,0–80 ml/l |
|  | Sucha pozostałość | PN-78/C-045412) | 10,0-50000 mg/l |
|  | Substancje rozpuszczone | PN-78/C-045411)2) | 10,0-50000 mg/l |
|  | Antymon | PN-EN ISO 11885:2009 ICP-OES | 0,050–50,0 mg/l |
|  | Arsen | PN-EN ISO 11885:2009 ICP-OES | 0,050–50,0 mg/l |
|  |  | PN-EN ISO 15586:2005 ETAAS | 10-100 µg/l |
|  | Bar | PN-EN ISO 11885:2009 ICP-OES | 0,100–5,00 mg/l |
|  | Beryl | PN-EN ISO 11885:2009 ICP-OES | 0,0005–50,0 mg/l |
| Badania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Nr AB 1010 |
|  | Bor | PN-EN ISO 11885:2009 ICP-OES | 0,010–50,0 mg/l |
|  | Chrom | PN-EN ISO 11885:2009 ICP-OES | 0,005–1,0 mg/l |
|  | Chrom ogólny | PN-EN ISO 15586:2005 ETAAS | 5-200 µg/l |
|  | Chrom (VI) | PN-EN ISO 18412:2007 | 0,01–10,0 mg/l |
|  | Cyna | PN-EN ISO 11885:2009 ICP-OES | 0,050–50,0 mg/l |
|  | Cynk | PN-EN ISO 11885:2009 ICP-OES | 0,030–10,0 mg/l |
|  |  | PN-ISO 8288:2002 metoda A FAAS | 0,03-2,00 mg/l |
|  | Fosfor | PN-EN ISO 11885:2009 ICP-OES | 0,020–50,0 mg/l |
|  | Fosfor ogólny | PN-EN ISO 6878:2006 +Ap1:2010 + Ap2:2010 | 0,020-15 mg/l |
|  | Glin | PN-EN ISO 11885:2009 ICP-OES | 0,050–5,00 mg/l |
|  | Kadm | PN-EN ISO 11885:2009 ICP-OES | 0,0004–0,500 mg/l |
|  |  | PN-EN ISO 15586:2005 ETAAS | 0,4-20 µg/l |
|  | Kobalt | PN-EN ISO 11885:2009 ICP-OES | 0,010–5,00 mg/l |
|  |  | PN-EN ISO 15586:2005 ETAAS | 10-200 µg/l |
|  | Magnez | PN-EN ISO 11885:2009 ICP-OES | 1,00–1000 mg/l |
|  | Magnez (z obliczeń) | PN-99/C-04554-04 Załącznik A | 1,00-150 mg/l |
|  | Mangan | PN-EN ISO 11885:2009 ICP-OES | 0,010–50,0 mg/l |
|  |  | PAF/PB-12, Ed. 2 z dn. 28.05.2014 r. FAAS | 0,03 - 50 mg/l |
|  | Miedź | PN-EN ISO 11885:2009 ICP-OES | 0,010–5,00 mg/l |
|  |  | PN-EN ISO 15586:2005 ETAAS | 10-200 µg/l |
|  | Molibden | PN-EN ISO 11885:2009 ICP-OES | 0,003–0,100 mg/l |
|  | Nikiel | PN-EN ISO 11885:2009 ICP-OES | 0,003–0,500 mg/l |
|  |  | PN-EN ISO 15586:2005 ETAAS | 5-200 µg/l |
|  | Ołów | PN-EN ISO 11885:2009 ICP-OES | 0,010–0,500 mg/l |
|  |  | PN-EN ISO 15586:2005 ETAAS | 5-200 µg/l |
|  | Potas | PN-EN ISO 11885:2009 ICP-OES | 1,00–1000 mg/l |
|  |  | PN-ISO 9964-3:1994 FEAS | 0,1-100 mg/l |
|  | Rtęć | PAF/PB-10, Ed. 2 z dn. 12.08.2013 r. | 0,05-5,0 µg/l |
|  | Selen | PN-EN ISO 11885:2009 ICP-OES | 0,050–50,0 mg/l |
|  | Sód | PN-EN ISO 11885:2009 ICP-OES | 1,00–1000 mg/l |
|  |  | PN-ISO 9964-3:1994 FEAS | 0,1-200 mg/l |
|  | Srebro | PN-EN ISO 11885:2009 ICP-OES | 0,001–50,0 mg/l |
|  | Stront | PN-EN ISO 11885:2009 ICP-OES | 0,0005–50,0 mg/l |
|  | Tal | PN-EN ISO 11885:2009 ICP-OES1) | 0,020–50,0 mg/l |
|  | Tytan | PN-EN ISO 11885:2009 ICP-OES | 0,001–50,0 mg/l |
|  | Wanad | PN-EN ISO 11885:2009 ICP-OES | 0,003–50,0 mg/l |
|  | Wapń | PN-EN ISO 11885:2009 ICP-OES | 1,00–1000 mg/l |
|  |  | PN-ISO 6058:1999 | 2,0-300 mg/l |
|  | Żelazo | PN-EN ISO 11885:2009 ICP-OES | 0,050–50,0 mg/l |
|  | Żelazo ogólne | PAF/PB-12, Ed. 2 z dn. 28.05.2014 r. FAAS | 0,10-80 mg/l |
| Badania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Nr AB 1010 |
|  | Indeks oleju mineralnego (Węglowodory ropopochodne) | PN-EN ISO 9377-2:2003 GC-FID | 0,10-15,0 mg/l |
|  |  | PAF/PB-05, Ed. 2 z dn. 16.10.2012 r. GC-FID1) | 0,10-15,0 mg/l |
|  | ∑ węglowodorów z zakresu C6 ÷ C12 (∑ benzyn) | PAF/PB-01, Ed. 6 z dn. 01.03.2014 r. GC-FID | 0,040-110 mg/l |
|  | ∑ węglowodorów z zakresu C12 ÷ C35 (∑ oleju miner.) |  | 0,045-70,0 mg/l |
|  | ∑ węglowodorów z zakresu C6 ÷ C35 |  | 0,090-168 mg/l |
|  | BTEX: |  |  |
|  | Benzen | PAF/PB-01, Ed. 6 z dn. 01.03.2014 r. GC-FID | 0,002-11,2 mg/l |
|  | Toluen |  | 0,002-8,3 mg/l |
|  | Etylobenzen |  | 0,002-7,6 mg/l |
|  | m +p- ksylen |  | 0,004-15,4 mg/l |
|  | o- ksylen |  | 0,002-7,5 mg/l |
|  | styren |  | 0,002-7,0 mg/l |
|  | ∑ BTEX | suma z obliczeń | - |
|  | WWA: |  |  |
|  | Naftalen | PAF/PB-07, Ed. 6 z dn 02.04.2013 r. HPLC-FLD | 0,005-0,150 µg/l |
|  | Acenaften |  | 0,005-0,150 µg/l |
|  | Fluoren |  | 0,005-0,150 µg/l |
|  | Fenantren |  | 0,005-0,150 µg/l |
|  | Antracen |  | 0,005-0,150 µg/l |
|  | Fluoranten |  | 0,005-0,150 µg/l |
|  | Piren |  | 0,005-0,150 µg/l |
|  | Benzo(a)antracen |  | 0,005-0,150 µg/l |
|  | Chrysen |  | 0,005-0,150 µg/l |
|  | Benzo(a)piren |  | 0,005-0,150 µg/l |
|  | Benzo(b)fluoranten |  | 0,005-0,150 µg/l |
|  | Benzo(ghi)perylen |  | 0,005-0,150 µg/l |
|  | Benzo(k)fluoranten |  | 0,005-0,150 µg/l |
|  | Dibenzo(a,h)antracen |  | 0,005-0,150 µg/l |
|  | Indeno(1,2,3-cd)piren |  | 0,005-0,150 µg/l |
|  | ∑ WWA | suma z obliczeń | - |
|  | THM |  |  |
|  | Trichlorometan (chloroform) | PAF/PB-19, Ed. 2 z dn. 30.07.2019 r. GC-MS | 1,00-200 µ/l |
|  | 1,1,1-trichloroetan |  | 1,00-200 µ/l |
|  | Tetrachlorometan |  | 1,00-200 µ/l |
|  | Bromodichlorometan |  | 1,00-200 µ/l |
|  | Trichloroeten |  | 1,00-200 µ/l |
|  | 1,2-dichloroetan |  | 1,00-200 µ/l |
| Badania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Nr AB 1010 |
|  | Dibromochlorometan | PAF/PB-19, Ed. 2 z dn. 30.07.2019 r. GC-MS | 1,00-200 µ/l |
|  | Tetrachloroeten |  | 1,00-200 µ/l |
|  | Tribromometan (bromoform) |  | 1,00-200 µ/l |
|  | Suma chlorowcopochodnych | suma z obliczeń |  |
|  | Woda do spożycia przez ludzi: |  |  |
|  | Zapach | PN-EN 1622:2006 | 1-4 TON |
|  | Smak | PN-EN 1622:2006 | 1-4 TFN |
|  | Liczba bakterii grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | - |
|  | Liczba bakterii Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | - |
|  | Liczba Enterokoków kałowych | PN-EN ISO 7899-2:2004 | - |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 360C | PN-EN ISO 6222:2004 | - |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 220C | PN-EN ISO 6222:2004 | - |
|  | Clostridium perfrigens | PN-EN ISO 14189:2016-10 | - |
|  | Woda na pływalniach: |  |  |
|  | Liczba bakterii Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | - |
|  | Liczba bakterii gronkowców koagulazododatnich | PN-Z-11001-3:2000 | - |
|  | Liczba bakterii Pseudomonas aeruginosa | PN-EN ISO 16266:2009 | - |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 360C | PN-EN ISO 6222:2004 | - |
|  | Liczba bakterii Legionella sp. | PN-EN ISO 11731:2017-08 Procedura 7 (pożywka GVPC) | od 1 jtk/100 ml |
|  | Pobieranie próbek – Pracownia Badań Terenowych: |
|  | Wody podziemne | PN-ISO 5667-11:2017-10 | - |
|  | Wody powierzchniowe rzeki i strumienie | PN-ISO 5667-6:2016 z wył. pkt. 7.5 i pkt. 7.6 | - |
|  | Woda do spożycia | PN-ISO 5667-5:2017-10 | - |
|  | Woda do badań mikrobiologicznych | PN-EN ISO 19458:2007 | - |
|  | Woda na pływalniach | PBT/PB-05 Wyd. 1 z dn. 08.01.2019 r. | - |
| Badania nieakredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Nr AB 1010 |
|  | Agresywność wz. betonu | PN-EN 206:2014-04 | - |
|  | Agresywność wz. stali | PN-72/C-046092) | - |
|  | Przygotowanie próbek do badań biegłości | Zgodnie z instrukcją Zleceniodawcy | - |
|  | Ogólny węgiel organiczny (OWO) | PN-EN 1484:1999 | - |
|  | Inne/usługi dostarczane z zewnątrz3): |

1) - metody inne niż określone jako referencyjne w Dz.U. z 2019 r. poz. 2147 
(metoda równoważna do referencyjnej – Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z póź. zm. – Prawo ochrony środowiska)

2) - norma wycofana ze zbioru Polskich Norm

3) - metoda badawcza i zakres metody zgodny z zakresem akredytacji Usługodawcy

| DATA I PODPIS ZLECENIOBIORCY | DATA I PODPIS ZLECENIODAWCY |
| --- | --- |